## Slide 1
BEGINNER GUIDE / 01–18 本編・19–21 補足
Arduino Uno の AES を
アセンブリで読む
対象：今回作成した measurement.S と添付の Standard_AES_Measurement.ino
01
C++ の「1行」を、CPU への「細かい指示」にする。
知る
CPU・メモリの基礎
01
比べる
どこを、どう変更したか
02
読む
実際の命令を1行ずつ
03
Notes: この資料は初学者が実際のアセンブリを読むための説明です。AESの安全性や暗号理論をすべて説明する資料ではありません。今回のコードは初期鍵とのXORと第1ラウンドの測定用です。元の測定機能を維持しながら、プログラムの処理を細かいCPU命令に移しました。目安は本編15〜20分、補足は必要なときに参照してください。

## Slide 2
STEP 1 / 元の動作を知る
まず、何を測っていたのか？
平文＝AES への入力データ。16バイトの平文を、同じ値で10回測定します。
原本：execute_aes_std()、loop() / measurement.S:285–292, 148–175
02
平文
16バイト
初期鍵XOR
Round 0
置き換え
SubBytes
並べ替え
ShiftRows
混合
MixColumns
鍵XOR
Round 1
D5 を HIGH にする → この計算区間を測定 → LOW にする
測定用の「初期 XOR ＋ 第1ラウンド」
AES-128 の全10ラウンド暗号化ではありません。
Notes: 平文は暗号処理に入れる元の16バイトのデータです。stateはその計算途中の状態を保持します。初期鍵とのXORの後にSubBytes、ShiftRows、MixColumns、第1ラウンド鍵とのXORを行います。D5のHIGHとLOWの間が測定対象です。総数は5000平文で、1回のSコマンドで500平文、各10回、計5000パルスを出します。対象を誤ってAES全体の暗号文と呼ばないようにします。
出典・確認箇所：reference/Standard_AES_Measurement.ino:118–129, 172–267; measurement.S:148–175, 285–292

## Slide 3
STEP 2 / アセンブリ化の意味
両方とも、最後は「機械語」になる
アセンブリでは、CPU に行わせる小さな操作を人が明示します。
Arduino Uno / ATmega328P | AES measurement → AVR assembly
03
C++
コンパイラ
機械語
まとまった処理を書き、変換を任せる
アセンブリ
アセンブラ
機械語
読む・計算する・保存する、を具体的に書く
Notes: 機械語はCPUが実際に実行する数値の命令です。元のArduinoのC++も既に機械語へコンパイルされて動いています。アセンブリ化は初めてCPUで動くようにすることではなく、処理を記述する抽象度を変えることです。GNU AVRアセンブリを使い、.Sファイルは前処理後にアセンブルされます。命令列を明示できることが目的で、速度向上を今回証明したわけではありません。

## Slide 4
STEP 2 / CPU の作業場所
レジスタ・SRAM・フラッシュを区別する
Uno は8ビットCPU。レジスタ1個には、通常1バイトを入れます。
Arduino Uno / ATmega328P | AES measurement → AVR assembly
04
レジスタ
CPU 内の小さな作業場所
r18、r19 など
SRAM
処理中に読み書きする場所
state、pt、round_keys
フラッシュ
プログラムや定数を置く場所
命令、S-Box
state は、計算途中の16バイトのデータです。
X・Z は「メモリのどこを見るか」を示す、アドレス用のレジスタ組です。
Notes: ビットは0か1の1桁、8ビットで1バイトです。ATmega328Pの汎用レジスタはr0からr31の32個で、それぞれ8ビットです。ここでは作業用のr18などに注目します。Xはr27:r26、Zはr31:r30の組で16ビットのアドレスを持ちます。XやZはデータそのものではなく住所を保持します。今回のS-Boxはフラッシュ、stateと鍵はSRAMにあります。
出典・確認箇所：measurement.S:16–28, 302–307, 417–439

## Slide 5
STEP 3 / 1行の読み方
「命令 → 対象 → 説明」の順で読む
AVR の2オペランド命令では、一般に左側が結果の置き場所です。
Arduino Uno / ATmega328P | AES measurement → AVR assembly
05
命令の読み方（コメントは説明用）
eor r18, r19 ; XOR
eor
XOR を行う命令
r18, r19
r18 と r19 を使う
; 以降
人が読むコメント
意味：r18 ← r18 XOR r19。r19 の値は変えず、結果を r18 に入れます。
Notes: eorはexclusive ORの略で、AVRのXOR命令です。命令、空白、オペランド、コメントの順に読みます。r18とr19は変数名ではなくCPUの作業用レジスタ名です。左側が保存先という説明はeorやmovなどについての一般則で、st X+,r18のようなメモリ保存命令は個別に意味を確認します。セミコロン以降はアセンブラでは命令として実行されません。

## Slide 6
STEP 3 / XOR の意味
XOR は「同じなら0、違えば1」
2つの数を、ビットごとに比較します。足し算の繰り上がりはありません。
Arduino Uno / ATmega328P | AES measurement → AVR assembly
06
データ
0 0 1 1 1 1 0 0
0x3C
鍵
1 0 1 0 0 1 0 1
0xA5
結果
1 0 0 1 1 0 0 1
0x99
C++ の ^ と、AVR の eor は、どちらもこの XOR を表します。
Notes: 例の0xは16進数を表す接頭辞です。3Cは00111100、A5は10100101なので、XORは10011001すなわち99になります。暗号の鍵とのXORはこの計算です。このスライドは命令の意味を理解するための単純な例で、実際の最初のデータ7Aと鍵2Bの例は次のスライドの後に示します。

## Slide 7
STEP 4 / 変更例① AddRoundKey
C++ の1行を、4つの命令にする
X は state の現在位置、Z は選んだラウンド鍵の現在位置を指す前提です。
原本:111 / measurement.S:309–312（ポインタ初期化・ループ部分を除いた抜粋）
07
変更前 / C++
state[i] ^= round_keys[round][i];
ld r18, X
① state の1バイトを読む
ld r19, Z+
② 鍵の1バイトを読む
eor r18, r19
③ XOR を計算する
st X+, r18
④ 同じ state の位置へ書き戻す
Notes: ここがアセンブリ化の最も分かりやすい例です。C++の1行にはメモリ読み込み、計算、メモリへの書き戻しが含まれます。それを明示しました。この抜粋の前でXとZのアドレスを設定し、外側のループで16バイト分処理します。Z+は鍵の読み込み後、X+はstateへの保存後にそれぞれアドレスを1進めます。この4行だけでAES全体が完了するわけではありません。
出典・確認箇所：reference/Standard_AES_Measurement.ino:109–113; measurement.S:297–315

## Slide 8
STEP 4 / 住所とデータの動きを追う
X+ の「+」は、処理した後に住所を1進める
実際の最初の平文と初期鍵を、1バイトだけ追ってみます。
Arduino Uno / ATmega328P | AES measurement → AVR assembly
08
SRAM のデータ
state[0] = 0x7A
鍵[0] = 0x2B
CPU の作業場所
r18 = 0x7A
r19 = 0x2B
XOR の結果
r18 = 0x51
st X+, r18
state[0] に 0x51 を保存
その後、X は state[1] を指す
0x51 は初期 XOR の途中結果です。第1ラウンド終了後の先頭バイトは 0x1C です。
Notes: ポインタは住所、レジスタの中身は読んできたデータ、と区別します。ld r18,XではXはまだ進みません。st X+,r18によって同じstate[0]を書き換えてから次へ進みます。鍵はld r19,Z+で読んだ時点で次の鍵へ進みます。7A XOR 2Bは51です。これはAESの途中結果であり、ログの最終値State_R1と混同しないようにします。
出典・確認箇所：referenceの初回PTと鍵; measurement.S:309–312; build/asm-test/serial.log の Trace:0

## Slide 9
STEP 4 / 変更例② for ループ
繰り返しは「回数を減らし、戻る」で作る
AddRoundKey は、このループで state の16バイトを処理します。
measurement.S:308–315 / 1b は「直前にあるラベル1へ戻る」
09
実際のコードから抜粋
ldi r20, 16
1: ld r18, X
ld r19, Z+
eor r18, r19
st X+, r18
dec r20
brne 1b
ldi r20, 16
残り回数を16にする
dec r20
残り回数を1減らす
brne 1b
0でなければ、ラベル1に戻る
Notes: C++のforは初期化、処理、カウンタ更新、条件判断をまとめて記述できます。ここでは残り回数方式です。ldiは数値を直接入れる命令、decは1減らす命令です。decで結果が0になるとゼロフラグが立ちます。brneはゼロフラグが立っていなければ分岐するため、この並びでは残り回数が0でないときに繰り返します。1bのbはbackwardで、数値1の直前のローカルラベルを探します。
出典・確認箇所：measurement.S:308–315

## Slide 10
STEP 4 / 変更例③ SubBytes
S-Box は、フラッシュから1バイト読む
S-Box は「入力値に対応する値を引く、256個の対応表」です。
原本:59–62 / measurement.S:323–329
10
変更前：pgm_read_byte(...)
C++ の関数形式で対応表を参照
変更後：lpm r19, Z
Z の指すフラッシュを読む命令
実際のコード / 1バイト分
ld r18, X
ldi r30, lo8(sbox_std)
ldi r31, hi8(sbox_std)
add r30, r18
adc r31, r1
lpm r19, Z
st X+, r19
先頭アドレス ＋ 入力値 → 読む場所を決める → lpm で値を取り出す
Notes: 普通のSRAMを読むldと、フラッシュを読むlpmの使い分けに注目します。r30がZの下位8ビット、r31が上位8ビットです。lo8とhi8はアドレスをその2つに分けます。入力値を下位側へaddし、繰り上がりがあればadcで上位側に反映します。r1はAVR GCCの規約に従い0に保っています。表の中身は元の標準AES S-Boxと同じです。上級者向けのアドレス計算の詳細は発表時にすべて説明しなくても構いません。
出典・確認箇所：measurement.S:319–332, 423–439

## Slide 11
STEP 4 / 変更例④ ShiftRows
並べ替えは「一時保存 → 読む → 書く」
例：行1の [state[1], state[5], state[9], state[13]] を左へ1つ回転。
原本:69–73 / measurement.S:337–344
11
変更前
A
B
C
D
変更後
B
C
D
A
最初の A を
レジスタへ退避し、
最後に書き戻す。
lds r18, state+1
lds r19, state+5
sts state+1, r19
r18 が C++ の temp に相当。
全行とも元と同じ並びになります。
Notes: A、B、C、Dはその場所に入っていたバイト値の説明用記号です。実際の添字の並びは1、5、9、13で、連続したSRAMの4バイトではありません。最初の値をr18へ保存してから次の値を前へ詰め、最後に退避した値をstate[13]へ置きます。他の行も元コードと同じ0、1、2、3個の回転です。ldsとstsは名前付きのSRAMアドレスを直接指定する読み書き命令です。
出典・確認箇所：reference/Standard_AES_Measurement.ino:65–89; measurement.S:335–362

## Slide 12
STEP 4 / 変更例⑤ MixColumns
「左シフト ＋ 必要な XOR」で、列を混ぜる
AES の2倍演算は、8ビット内の左シフトと補正で計算できます。
原本:galois_mul2()、MixColumns_Std() / measurement.S:364–413
12
変更前 / galois_mul2 の中身
(a << 1) ^ ((a & 0x80) ? 0x1B : 0x00)
XTIME r23,r24 の展開（r25 = 0x1B）
mov r24, r23
lsl r23
sbrc r24, 7
eor r23, r25
① 元の値を r24 に保存
② r23 を左に1ビットずらす
③ 元の最上位ビットが0なら次を飛ばす
④ 1なら 0x1B と XOR して補正
列の式も同じ結果になる形へ整理。演算回数や波形が同じになる保証はありません。
Notes: 左シフトはビットを左にずらすことです。AESが使う有限体での2倍は通常の整数の2倍と異なり、元の最上位ビットが1だったときに1BとのXORで補正します。macro XTIMEのvalue=r23、scratch=r24とした実際の展開です。sbrcは指定ビットが0なら直後の1命令を飛ばします。MixColumnsではt=a0 XOR a1 XOR a2 XOR a3を一度求め、out[i]=a[i] XOR t XOR xtime(a[i] XOR a[next])という同値な式を使いました。これは式の整理も含む移植であり、逐語的な1対1変換だけではありません。
出典・確認箇所：reference/Standard_AES_Measurement.ino:91–107; measurement.S:364–413

## Slide 13
STEP 4 / 変更例⑥ 32ビットの乱数
32ビットの値を、4つの8ビットに分ける
元の xorshift32 と同じ計算順とシードを維持しました。
Arduino Uno / ATmega328P | AES measurement → AVR assembly
13
元の計算 / 初期シード12345
x ^= x << 13;
x ^= x >> 17;
x ^= x << 5;
r18
r19
r20
r21
下位 → 上位の順に4バイト。
桁をまたぐ1ビットも引き継ぎます。
lsl r22
rol r23
rol r24
rol r25
複製した r22–r25 をシフト。
lsl で出た1ビットを、
rol が次のバイトへ渡します。
Notes: 状態値はr18〜r21へロードします。シフトに使う複製はr22〜r25です。スライドの下の4命令はx<<13のループからの抜粋で、13回繰り返す本体です。lslで押し出されたビットはキャリーフラグに入り、次のrolがそれを最下位ビットへ取り込みます。右シフト側はlsrとrorで上位から下位へ行います。32ビットの状態全体を更新し、呼び出し側が使用する下位8ビットをr24で返します。戻り値全体を32ビットで返す関数へ変更したわけではありませんが、元のスケッチが使用する平文生成結果は同じです。
出典・確認箇所：reference/Standard_AES_Measurement.ino:xorshift32(); measurement.S:230–281

## Slide 14
STEP 4 / 変更例⑦ if とバッチ制御
条件を比較し、次に進む場所を選ぶ
大文字 S で開始・再開。完了後の S ではシードも初期化します。
measurement.S:75–99, 177–212 / 比較の結果はフラグに記録される
14
受信済み文字を判定（最後のコメントは説明用）
cpi r24, 'S'
breq 2f
ret
2: ; start / resume
cpi → 比較する
受信文字が S と同じか確認
breq → 等しければジャンプ
2f：前方にあるラベル2へ進む
0–499
500–999
…
4500–4999
0–499
各バッチは S で進行。最後の矢印では、平文番号と乱数シードをリセット。
Notes: 受信文字はfw_serial_readの戻り値としてr24に入っています。cpiでSと比較し、等しいとゼロフラグが立ち、breqで次の2:へ進みます。等しくなければretでmeasurement_loopから戻ります。小文字sや改行は開始コマンドになりません。2fはforward、1bのbはbackwardです。バッチ間ではxorshift_stateとcurrent_trace_indexを保持し、5000平文が終わった後の次のSで両方を初期化します。

## Slide 15
STEP 5 / Arduino 標準機能へつなぐ
計算と進行管理は .S、機器操作は Arduino へ
全体を動かすには、同じフォルダーにある .S と .ino の両方が必要です。
Arduino Uno / ATmega328P | AES measurement → AVR assembly
15
measurement.S
AES・乱数・平文生成
繰り返し・再開・ログ順序
.ino の接続関数
アセンブリから
標準機能を呼ぶ窓口
Arduino Core
Serial / digitalWrite
pinMode / delay
アセンブリ側
call fw_trigger_high
接続用 .ino 側
void fw_trigger_high() {
digitalWrite(5, HIGH);
}
Notes: 機器操作の標準実装は維持しました。Serialの送受信バッファ、digitalWriteのピン処理、delayのタイマー処理を独自に書き直していません。callは関数を呼び出す命令で、retで戻ります。extern "C"はC++側の関数名をアセンブリから呼べるようにするための指定です。Arduinoの初期化、割り込み、起動処理も残っています。今回の成果物は接続用C++を伴うAVRアセンブリ版であり、すべてのランタイムを手書きした単独の.Sではありません。
出典・確認箇所：Standard_AES_Measurement_ASM.ino:1–26; measurement.S:166–169

## Slide 16
STEP 5 / 機能の一致と測定波形
維持したのは、処理結果と測定の手順
命令列が変わるため、実行時間・トリガー幅・消費電力波形は変わります。
Arduino Uno / ATmega328P | AES measurement → AVR assembly
16
state へコピー
D5 HIGH
AES 計算
D5 LOW
10 ms 待機
元コード
アセンブリ版
模式図（実測値ではありません）。速度向上・実波形の一致は、今回の検証では主張しません。
Notes: どちらもstateを平文からコピーし、トリガーを上げ、1ラウンドを実行し、トリガーを下げて10ms待ちます。それを同じ平文で10回繰り返し、ログの後にも10ms待ちます。図の幅の違いは模式的なもので、どちらが速いかを測定した結果ではありません。アセンブリ化するとコンパイラ任せのコードとは命令列が変わり、呼び出しのオーバーヘッドもあるため、時間と波形は同一にはなりません。割り込みは原本と同様に有効です。

## Slide 17
STEP 6 / 一致を確かめる
元コードとの比較と、別実装で結果を確認
以下は AVR シミュレータでの検証です。物理的な Uno と実波形は未検証です。
根拠：tests/run.py、tests/check.py、build/asm-test/stats.json、build/uno/stats.json
17
5,500
平文
全5000 ＋ リセット後500
55,000
パルス
各平文を10回測定
60,500
待機要求
すべて delay(10)
一致：ログ全文、各パルスの入力・出力、乱数列、再開・リセット
追加確認：独立した Python 実装でも AES の結果を照合
実機用バイナリ：最初の平文で10パルス、待機の最短間隔は約10.019 ms
Notes: 比較用ビルドは長い待機だけを省略して、delay(10)の呼び出し回数と引数を記録しました。digitalWriteは実際のArduino実装を呼び、D5のパルス時点でSRAMの状態を採取しています。5000+500=5500平文、各10回で55000パルス、各平文10回の待機とログ後1回の待機で5500×11=60500回です。0に設定したテストや未実施の試験を成功に数えたものではありません。待機を置換しない実機用バイナリも同じシミュレータで最初の1平文を実行し、10パルスと実際のタイマー待機を確認しました。最短低レベル間隔160300サイクル÷16MHz=10.01875msです。実機上の実測ではありません。

## Slide 18
STEP 6 / 報告と読み進め方
「何を・どう・なぜ」で説明できるようにする
報告資料に使える説明例と、ソースを読む順番です。
Arduino Uno / ATmega328P | AES measurement → AVR assembly
18
何を変えたか
AES・乱数生成・測定の進行管理を、AVR アセンブリへ移した。
どう変えたか
C++ の処理を、読み込み・計算・保存・分岐の命令へ分解した。
なぜその形か
Uno の8ビットCPUで実行する操作を、明示できる形にした。
読む順番：execute_aes_std_asm → add_round_key_asm → 他の演算 → measurement_loop
Notes: 報告では単にアセンブリ化したと言うより、対象範囲、具体的な変更、理由、検証範囲の4点を述べると伝わります。演算結果と測定の進め方は維持、タイミングや消費電力波形は別途測定が必要という点も付け加えます。読み始めは全体の呼び出し順が短く書かれたexecute_aes_std_asm、次に具体例としてadd_round_key_asm、その後に各AES演算、最後にバッチを管理するmeasurement_loopの順がお勧めです。

## Slide 19
APPENDIX A / 命令の早見表
最初は、この12種類を見分ける
意味はこの資料のコードでの使い方に合わせています。
Arduino Uno / ATmega328P | AES measurement → AVR assembly
19
ldi
数値を直接入れる
ld / lds
SRAM の値を読む
st / sts
SRAM に値を保存する
lpm
フラッシュの値を読む
mov / movw
値をコピーする
eor
XOR を計算する
lsl / rol
左シフト・桁を引き継ぐ
cpi / cp
値を比較する
dec / inc
1 減らす・1 増やす
breq / brne
等しい・等しくないとき分岐
call / ret
関数を呼ぶ・戻る
push / pop
値を一時退避・取り出す
Notes: これは完全な命令リファレンスではありません。分岐は直前の命令が設定したフラグを見ます。brneは常にレジスタが0でないかを直接比較する命令ではなく、ゼロフラグが0のときに分岐します。movwは隣接した2レジスタのペアをコピーします。rolはキャリーを経由した左回転で、複数バイトをつなぐシフトに使っています。命令の細かい定義はMicrochipのAVR Instruction Set Manualで確認できます。

## Slide 20
APPENDIX B / 記号と呼び出しの約束
ドット・ラベル・退避も、役割を分けて読む
CPU が実行する命令と、プログラムを組み立てる指定が混在します。
Arduino Uno / ATmega328P | AES measurement → AVR assembly
20
.equ / .byte / .section
定数・データ・配置先を指定する。CPU の演算命令ではない。
label: / 1b / 2f
処理の目印。b は後方、f は前方の同じ番号のラベルを指す。
lo8(...) / hi8(...)
16ビットのアドレスを、下位8ビット・上位8ビットに分ける。
push / pop
関数呼び出しで変わり得る値を退避し、逆順に取り戻す。
r1 = 0 / r24 など
Arduino とつなぐため、AVR GCC の呼び出し規約に従う。
Notes: GNU AVRアセンブラのディレクティブはソースを組み立てる指定です。.equで定数を定義し、.byteでデータを置き、.sectionでコードやデータの区分を指定します。push/popはスタックを使う実行命令です。今回の平文生成ループでは、Xポインタとカウンタをpushで保存してxorshiftを呼び、popで逆順に戻しています。r1のゼロ維持や、呼び出し側・呼び出される側が守るレジスタの約束に従うことでArduino C++と接続できます。今回の関数はcall-clobberedのr18〜r27、r30〜r31などを使用しています。

## Slide 21
APPENDIX C / ソースと根拠
元コードとアセンブリを、同じ処理で探す
行番号は今回作成したファイルのものです。
Arduino Uno / ATmega328P | AES measurement → AVR assembly
21
元コードの処理
measurement.S の対応先
行
execute_aes_std
execute_aes_std_asm
285–292
AddRoundKey_Std
add_round_key_asm
297–315
SubBytes_Std
sub_bytes_asm
319–332
ShiftRows_Std
shift_rows_asm
336–361
MixColumns_Std
mix_columns_asm / XTIME
364–413
xorshift32
xorshift32_asm
230–281
setup / loop
measurement_setup / loop
40–212
資料：添付原本、measurement.S、接続用 .ino、tests/check.py、検証結果 JSON
命令の定義：Microchip「AVR Instruction Set Manual」／GNU as「AVR Dependent Features」
Notes: 主な根拠はユーザー添付の原本と、この会話で作成したソースコード・テスト出力です。今回のアセンブリZIPはGitHubのcodex/assembly-zip-downloadブランチに保存されています。再現用の詳細はZIP内のREADME_ASM.mdを参照します。検証済みツールはAVR GCC 14.2.0、Arduino AVR Core 1.8.7、simavr 1.6です。参照先：https://github.com/toritenn27-netizen/Standard_AES_Measurement/tree/codex/assembly-zip-download 。命令の公式定義：https://www.microchip.com/en-us/product/ATmega328P のドキュメント、および https://sourceware.org/binutils/docs/as/AVR_002dDependent.html 。外部資料は説明の補助としての参照先で、今回の動作一致の根拠は実際のソースと検証記録です。